ООО «ЕКS»  уведомляет Вас о своей возможности произвести Автоматические Конденсаторные Установки УКМ63 любой мощности под Вашу спецификацию. Наши конденсаторные установки изготовлены только из современнейших деталей и имеют ряд преимуществ перед установками УКМ58 собранными на конденсаторах серий КС и КЭК. ! Современные микропроцессорные контроллеры, емкостные контакторы, индивидуальная защита цепей, повышенный уровень допустимого перенапряжения, самовосстанавливающиеся конденсаторы, малый вес, экологически чистые, пожаро-взрывобезопасные, тропического исполнения, гарантийное и постгарантийное обслуживание, сервис-центр в г. Ташкент http://kompensator.ucoz.ru - всё это преимущества наших установок!

! К установкам прилагаются: Сертификат, Паспорт с инструкцией по эксплуатации, инструкция по эксплуатации Контроллера, Ключ, ЗИП.

! Также производим Работы по монтажу, пуско-наладке, ремонту, модернизации конденсаторных установок всех типов и любых мощностей с выдачей нормативных документов!

По вопросам приобретения обращаться по телефону в г. Ташкент 127 19 87; 779 40 40    ООО «ЕКS» Гувохнома № 006879  ул. Чукурсай 50.

| Регулируемые автоматические установки конденсаторные производимые ООО «ЕКS» под заказ. |
| --- |
| Мощность* | Исп. | Габариты, ** | Ступени** | КОД | Ток, А | Сечение питающего кабеля, мм2*** |
|  |  | Высота, мм. | Ширина, мм. | Глубина, мм. | Масса, кг |  | Ступени- цена (б/н, млн. сум) |  |  |
| Навесное исполнение (щит) |
| УКМ63-0.415- 20 кВАр | ТУ3/2 | 800 | 600 | 300 | 29 | 10+10 | 2с-02.6 | 29 | м 3х6 |
| УКМ63-0.415- 30 кВАр | ТУ3/2 | 800 | 600 | 300 | 34 | 20+10 | 2с-02.8 | 43 | м 3х10 |
| УКМ63-0.415- 40 кВАр | ТУ3/2 | 800 | 600 | 300 | 37 | 20+2х10 | 3с-02.9 | 57 | м 3х25 |
| УКМ63-0.415- 50 кВАр | ТУ3/2 | 800 | 600 | 300 | 39 | 2х20+10 | 3с-03.2 | 72 | м 3х35 |
| УКМ63-0.415- 60 кВАр | ТУ3/2 | 800 | 600 | 300 | 57 | 2х20+2х10 | 4с-03.8 | 87 | м 3х35 |
| УКМ63-0.415- 70 кВАр | ТУ3/2 | 800 | 600 | 300 | 59 | 2х30+10 | 3с-03.5 | 102 | м 3х50 |
| УКМ63-0.415- 80 кВАр | ТУ3/2 | 800 | 600 | 300 | 64 | 2х30+20 | 3с-03.6 | 117 | м 3х50 |
| УКМ63-0.415- 90 кВАр | ТУ3/2 | 800 | 600 | 300 | 68 | 2х30+20+10 | 4с-04.3 | 132 | м 3х50 |
| УКМ63-0.415- 100 кВАр | ТУ3/2 | 800 | 600 | 600 | 84 | 3х30+10 | 4с-04.9 | 145 | м 3х70 |
| УКМ63-0.415- 125 кВАр | ТУ3/2 | 800 | 600 | 600 | 102 | 3х30+20+15 | 5с-05.9 | 181 | м 3х70 |
| УКМ63-0.415- 150 кВАр | ТУ3/2 | 800 | 600 | 600 | 136 | 3х40+20+10 | 5с-07.1 | 218 | м 3х95 |
| Напольное исполнение (шкаф)**** |
| УКМ63-0.415- 200 кВАр | ТУ3/2 | 1800 | 800 | 600 | 175 | 3х50+30+20 | 5с-08.7 | 290 | м 3х120 |
| УКМ63-0.415- 250 кВАр | ТУ3/2 | 1800 | 800 | 600 | 190 | 4х50+30+20 | 6с-10.4 | 360 | а 2(3х120) |
| УКМ63-0.415- 300 кВАр | ТУ3/2 | 1800 | 1200 | 600 | 215 | 5х50+30+20 | 7с-13.2 | 435 | а 2(3х120) |
| УКМ63-0.415- 350 кВАр | ТУ3/2 | 1800 | 1200 | 600 | 230 | 6х50+30+20 | 8с-14.8 | 510 | а 3(3х95) |
| УКМ63-0.415- 400 кВАр | ТУ3/2 | 1800 | 1600 | 600 | 260 | 7х50+30+20 | 9с-16.1 | 580 | а 3(3х120) |
| УКМ63-0.415- 450 кВАр | ТУ3/2 | 1800 | 1600 | 600 | 295 | 8х50+30+20 | 10с-18.6 | 650 | а 2(3х120) |
| УКМ63-0.415- 500 кВАр | ТУ3/2 | 1800 | 1600 | 600 | 315 | 9х50+30+20 | 11с-20.9 | 725 | м 2(3х120) |
| УКМ63-0.415- 600 кВАр | ТУ3/2 | 1800 | 1800 | 600 | 345 | 3х100+5х50+30+20 | 10с-23.4 | 870 | м 4(3х120) |
| * - Возможно изготовление под вашу спецификацию с шагом от 10 по 5 кВАр (10;15;20;25;30…) |
| ** -Допускается отклонение от указанных параметров в связи с улучшениями в проектах либо корректировкой ценовой политики. |
| *** - Расшифровка: м 3х70= медный 3х70 /а2(3х120)=Алюминиевый 2 кабеля 3х120 тип Ввода- по желанию заказчика |
| **** - Возможно навесное модульное исполнение |

НОРМАТИВНОЕ ЕЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ- НАША ПЕРВЕЙШАЯ ЦЕЛЬ!